3. laboratorinis darbas Linux tarpsegmentinio ekrano tyrimas

Darbo tikslas: patikrinti tinklo nustatymus, susipažinti su iptables sintakse, nustatyti paprastą tarpsegmentinį ekraną.

Darbo eiga:

1. Patikrinkite nustatytą virtualaus kompiuterio konfigūraciją: IP adresus ifconfig -a, turėtų būti eth0 192.168.10.1X/24 ir eth0:1 10.10.10.X/24; maršrutizacijos lentelę route –n, turėtų būti tik vartai pagal nutylėjimą Gateway 192.168.10.254. Jei nustatymai ne tokie pataisykite juos faile /etc/network/interfaces. Aktyvuokite pakeistus nustatymus: ifup eth0 , ifup eth0:1.

2. Įdiekite grafinę paslaugų įjungimo / išjungimo priemonę: apt-get install sysvconfig, susipažinkite su jos veikimu: sysvconfig, naudodami Enable/Disable galite įjungti ar išjungti paslaugos automatinį paleidimą, nieko nekeiskite. Įdiekite saugaus nuotolinio pasiekimo paslaugą: apt-get install ssh.

3. Patikrinkite teikiamas tinklo paslaugas: netstat –an. Pabandykite prisijungti prie kaimyno per ssh: ssh 192.168.10.(1X-1), pastebėkite kaip pasikeitė paslaugų būvis: netstat –an.

4. Skenuokite kaimyno virtualų kompiuterį ir užsirašykite gautus rezultatus: nmap –sS –P0 –n –F 192.168.10.(1X-1). S reiškia, kad skanavimo tipas SYN Stealth, P0 – patikrinti ar įjungtas į mazgą nebus siunčiamas ping paketas, -n – nespręsti vardų, -F greitas skenavimas.

5. Įjunkite IP paketų persiuntimą faile /etc/sysctl.conf padarydami įrašą net/ipv4/ip_forward = 1 . Peržiūrėkite užkrautus modulius lsmod.  Nustatykite automatinį iptable_nat ir ip_conntrack užkrovimą įrašydami šių modulių pavadinimus į /etc/modules. Šios vertės atsiras tik perkrovus virtualų kompiuterį, neperkraudami nustatysime šias vertes: echo „1“ > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ir modprobe iptable_nat. Patikrinkime ar nustatymas įvyko: cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ir lsmod.

6. Pažiūrėkite iptables nustatymus pagal nutylėjimą: iptables --list arba iptables –L. Uždrauskite visus įeinančius paketus: iptables –A INPUT –j DROP, išbandykite ar veikia ir pažiūrėkite kaip pasikeitė iptables nustatymai: iptables –L. Išvalykite iptables: iptables –F. Patikrinkite ar išsivalė. Uždrauskite ICMP protokolą: iptables –A INPUT –p icmp –j DROP, patikrinkite ar atsirado taisyklė ir ar ji veikia. Išvalykite iptables.

7. Apsaugokite virtualų kompiuterį nuo resursus išnaudojančio ping srauto. Paleiskite ping srautą į virtualų kompiuterį, stebėkite kaip vykdoma komanda, sustabdykite jį Ctrl+C. Nustatykite ribojimą, kad vienas šaltinis galėtų atsiųsti vieną ping paketą per sekundę: iptables -A INPUT –p icmp –m limit --limit 1/s --limit-burst 1 –j ACCEPT. Vėl paleiskite ping srautą ir įvertinkite kaip pasikeitė elgsena. Išvalykite iptables: iptables –F.

8. Registruokite žurnale telnet užklausas ir jų neleiskite: iptables –A INPUT –d 192.168.10.1X –p tcp --dport 23 –j LOG --log-prefix ‘TELNET ATTEMPT: ‘ . Kreipkitės iš realaus ir kaimyno kompiuterių į savo virtualų kompiuterį telnet protokolu: telnet 192.168.10.1X. Peržiūrėkite įrašus žurnale less /var/log/messages.

9. Įrašykite taisykles į automatinio užsikrovimo scenarijų, skurkite direktoriją ir konfigūracijos failą: mkdir /etc/iptables, sukonfigūruokite iptables: išvalykite buvusius nustatymus iptables –F ; nustatykite taisykles pagal nutylėjimą iptables -P INPUT DROP ; iptables -P FORWARD DROP ; iptables -P OUTPUT ACCEPT ; leiskite reikiamų paslaugų pasiekimą iptables -A INPUT -s 0/0 -d 192.168.10.1X -p tcp --dport 22 -j ACCEPT ; iptables -A INPUT -s 0/0 -d 192.168.10.1X -p tcp --dport 443 -j ACCEPT. Patikrinkite konfigūraciją: iptables –L. Konfigūraciją įrašykite į failą: /sbin/iptables-save > /etc/iptables/iptables.conf. Sukurkite failą myfirewall su tokiu turiniu:

#! /bin/sh

case "$1" in

start)

echo "Starting firewall (iptables)."

/sbin/iptables-restore</etc/iptables/iptables.conf

;;

stop)

echo "Stopping firewall (flushing rules)"

/sbin/iptables –F

/sbin/modprobe –r iptable_filter

;;

show)

echo "Current firewall rules:"

/sbin/iptables-save

;;

*)

echo "Usage: /etc/init.d/myfirewall {start|stop|show}"

exit 1

;;

esac

exit 0

Nukopijuokite jį į paleidimo sritį: cp myfirewall /etc/init.d/, suteikite vykdymo teises: chmod 755 /etc/init.d/myfirewall.

Panagrinėkite kaip veikia myfirewall scenarijus, užkraukite taisykles, patikrinkite ar užsikrovė ir veikia reikiamos taisyklės. Perkraukite virtualų kompiuterį ir patikrinkite ar taisyklės užsikrovė bei veikia. Esant veikimo problemų naudokite komandą tcpdump tinklo srauto stebėjimui.

10. Skenuokite apsaugotą kaimyno virtualų kompiuterį: nmap –sS –P0 –n –F –max_rtt_timeout 6 192.168.10.(1X-1), palyginkite gautus rezultatus su gautais darbo pradžioje.

Ataskaitos turinys:

- Darbo tikslas,

- Trumpas atlikto darbo aptarimas,

- Aprašykite duodas iptables komandą ir tikslą.

- Iptables tarpsegmentinio ekrano scenarijaus analizė (darbas grupėje):

a) http://networking.ringofsaturn.com/Unix/iptables.php

b) http://danieldegraaf.afraid.org/info/iptables/complex

c) http://www.liniac.upenn.edu/sysadmin/security/iptables.html